论文投稿格式：

论文中文标题

English title

李玉敏，谢 兵

LI Yumin，XIE Bing

（河南机电职业技术学院， 河南 郑州 450001）

摘  要：摘要内容独立于正文而存在，是论文内容高度概括的简要陈述，应准确、具体、完整地概括论文的主要信息，内容包括研究目的、方法、过程、成果、结论及主要创新之处等，不含图表，不加注释，具有独立性和完整性，一般为200字左右。

关键词：关键词1，关键词2，关键词3，关键词4

中图分类号：TH132  文献标识码：A

0 引言

电子技术是利用电子电路对各种电信号进行分析处理的技术，应用面极其广泛[1，2]，是人工智能、物联网、云计算等信息技术的重要组成部分，对构建高精尖经济结构具有重要支撑作用。电子技术基础作为电子技术入门课程，是技工院校电工电子、信息技术类专业学生必修的一门专业基础课。由于半导体器件工作特性复杂，电子电路种类繁多，分析和调试方法具有很强的工程实践性，对于技工院校学生而言本课程的教学难点多，采取多种方法化解教学难点很有必要。

1 课程教学现状

该课程主要介绍二极管、三极管半导体器件的基本特性，放大、运算、RC振荡器、组合逻辑、时序逻辑电路及系统分析和调试的基本方法和基本技能。本课程的教学重点难点多，比如PN 结微观机理，器件的工作状态与条件、温度特性，RC振荡网络的幅频、相频特性，起振与稳幅，反馈类型，线性串联稳压，竞争与冒险，时序，A/D与D/A等概念多、理论性强、分析方法抽象。

2 软件与教学引入

XX软件是某公司推出的基于 Windows 平台的电子线路仿真工具，图形界面简单直观、易学易用[5]。适于包括模拟电路、数字电路、射频电路等电子电路的设计、测试及特性分析，包含电路原理图的图形输入、电路硬件描述语言输入，具有各种信号源、控制部件和丰富的元件库，同时提供电压表、电流表、信号发生器、双通道和四通道示波器、逻辑分析仪及安捷伦品牌系列高精度仪表等虚拟仪器，其功能与实际仪器仪表完全相同，可方便地仿真、测试和分析电子电路。

3 教学难点实例

以RC桥式振荡电路为例，之前讲授的顺序为①自激振荡的机理和振荡条件；②RC桥式振荡电路的组成和各部分作用；③RC串并联网络的频率特性；④起振与稳幅过程；⑤输出波形；⑥频率计算公式。

3.1 RC选频网络的仿真

RC串并联选频网络仿真电路如图1所示，选用函数发生器XFG1作为网络输入信号，采用双通道示波器XSC2采集输出波形，按顺序分下述六种情况仿真。

图1  RC串并联选频网络仿真电路图

3.2 同相比例放大器的仿真

同相比例放大器仿真电路如图2所示，图2（a）为典型同相比例放大器，图3（b）为在反馈环节增加了非线性器件D3、D4后的同相比例放大器。选用DC POWER作为输入信号，从0.2V开始没0.2V增加一档调节输入信号，采用万用表XHH1采集同相比例放大电路的输出信号。仿真到的放大器输出信号如表1，放大倍数如表2，两种放大器的放大倍数曲线如图4所示，曲线a对应典型同相比例放大器，输入电压小于3.2V（曲线c左侧）时放大倍数恒为3.31，曲线b对应改进后的同相比例放大器，随着输入电压的增大，放大倍数从3.30逐渐减小2.76，学生直观感受到二极管的非线特性。

图2  同相比例放大器仿真电路图

表1  同相比例放大器输出信号

| 输入信号（V） | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.4 | 3.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般型 | 0.661 | 1.985 | 3.309 | 4.633 | 5.957 | 7.281 | 8.605 | 9.929 | 10.495 | 10.495 |
| 改进型 | 0.660 | 1.953 | 3.154 | 4.312 | 5.455 | 6.591 | 7.724 | 8.854 | 9.982 | 10.495 |

表2  同相比例放大器放大倍数

| 输入信号（V） | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.4 | 3.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般型 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.09 | 2.76 |
| 改进型 | 3.30 | 3.26 | 3.15 | 3.08 | 3.03 | 3.00 | 2.97 | 2.95 | 2.94 | 2.76 |

3.3 RC桥式正弦波振荡器的仿真

RC桥式振荡仿真电路如图3所示，只要将RC选频网络的输入与同相比例放大器的输出相连，选定的频率信号与同相输入端相连，显然形成正反馈，也选定了特定频率。选用四通道示波器XSC2采集输出波形，图3（a）为起振波形，图6（b）为输出波形与选频网络输出波形图。仿真到这样，不用老师讲解，学生已经完全理解RC桥式正弦波振荡器的工作原理。

（a）起振波形                                         （b）振荡器与选频网络

图3  RC桥式正弦波振荡器的仿真波形图

4 结论

通过基于仿真的教改实践，回归了教育活动的逻辑起点，形成“以学生为中心”的课堂教学形式，构造了仿真辅助理论学习的学习方式，有效化解了电子技术基础课程诸多教学难点。同时，大多数学生的电子技术基础课程学习兴趣显著提升，学习行为明显增强；部分学生养成了探究学习习惯，喜欢去发现问题、解决问题、进一步发现新问题、解决新问题，小组合作解决问题能力有所提升。

参考文献：

[1] 张三, 王小二, 李四, 等（超过三位作者时加“等”）. 机器人柔性手腕的球面齿轮设计研究 [J]. 清华大学学报(自然科学版), 1994, 34(2): 1-7.（宋体 小五）

作者简介：李玉敏，女，硕士，现任河南机电职业学院副院长，教授。研究方向：职业教育理论、机电一体化技术、机器人。

通讯方式：

作者姓名：李玉敏，联系电话：18001005679，电子邮箱：Liym@126.com，联系地址：河南省郑州市中原路8号，邮编：450001

本文已经查重，重复率未超10%（投稿前请自行查重，重复率不得超过10%。）

注意事项：

1. 作者姓名、文献题目、期刊名/会议名、年卷期、起止页码等信息要全。

2. 参考文献列表中不得有重复文献。

3. 需引用正式发表的文献，以确保读者能找到所引文献。

4. 刊名和会议名请使用全称，不用缩写。

5. 论文中参考文献标注序号根据文献在正文中第一次被引用的先后次序来编号。多次引用的同一文献用同一编号。

6.中文信息写中文全名，多个作者之间用逗号分开。

7.全文不加页码。